Ecuaciones Diferenciales Ordinarias con
Valores en la frontera
(continuamos con el Tema 3)
Curso Física Computacional
M. en C. Gustavo Contreras Mayén

---
En los problemas de EDO unidimensionales con valores en la frontera, se pide que la solución satisfaga las condiciones de frontera en ambos extremos del dominio unidimensional.
La definición de las condiciones en la frontera es parte fundamental de los problemas de este tipo.

---
El caso de una varilla delgada de metal
Sea una varilla delgada de metal con longitud H, sus extremos están conectados a distintas fuentes de calor.
Fluido
hc
T∞
Perímetro P
A
k
TL
TR
dx
x
H

---
Si el calor sale de la superficie de la varilla únicamente por transferencia de calor, por medio de convección, la ecuación de temperatura es:
size 30{-A d over dx k(x) d over dx T(x) + h_{c} PT(x)=h_{c}PT_{%infinite}+AS(x)}
hc
T∞
A
k
TL
TR
dx
x
H

---
T(x) es la temperatura del punto que se encuentra a una distancia x del extremo izquierdo.
A es el área constante de una sección transversal de la varilla.
k es la conductividad térmica.
P es el perímetro de la varilla.
hc es el coeficiente de transferencia de calor por convección.
T∞ es la temperatura neta del aire.
S es la fuente de calor.
hc
T∞
A
k
TL
TR
dx
x
H

---
Las condiciones de frontera son:
T(0) = TL
T(H)= TR
Si To se define como
To = T -T∞

---
La ecuación de temperatura la podemos expresar como:
size 35{- {d over dx k(x)} d over dx T^{o}(x)+ h_{c}P over A T^{o}(x)=S(x)}
El primer término representa la difusión del calor, el segundo es la pérdida de calor en el aire por medio de la convección y el lado derecho es la fuente de calor.

---
Otro ejemplo de una EDO con forma similar es la ecuación de difusión de neutrones dada por:
size 35{- {d over dx D(x)} d over dx %PSI(x)+ %SIGMA_{a}%PSI(x)=S(x)}
Donde Y es el flujo de neutrones, D es el coeficiente de difusión y S es la fuente de neutrones. El primer término indica la difusión de neutrones, el segundo la pérdida por absorción y el lado derecho es la fuente de neutrones.

---
considerando en otros casos dentro de la física para problemas con difusión, si se expresa en términos de:
size 35{- {d over dx} p(x) d over dx %phi(x)+ q(x)%phi(x)=S(x)}
que es una ley de conservación de la difusión.

---
integrando la ecuación anterior en el intervalo [a,b], se obtiene que:
size 35{Z(b) -Z(a) + int^{a}_{b} q(x)%phi(x)dx=int^{a}_{b}S(x)dx}
donde:
size 35{Z(x)= -p(x) d over dx %phi(x)}

---
Problemas con valores en la frontera para varillas y láminas
Consideremos una EDO de segundo orden con valores a la frontera:
size 35{-%phi''(x)+q%phi(x)=S(x)}
0 < x < H
con condiciones de frontera:
f'(0) = 0	(condición de frontera izquierda)
f'(H) = f'R (condición de frontera derecha)

---
Si dividimos el dominio en N intervalos de igual longitud, se obtiene una retícula donde los intervalos miden h = H/N
f=fR
f'=0
0
h
Nh=H
x=-h
2h
3h
1
i=0
2
N
N=N+1
3
4

---
Usando una aproximación por diferencias centrales al primer término de la EDO de segundo orden, obtenemos la ecuación en diferencias para la i-ésima retícula:
size 35{(-%phi_{i-1}+2%phi_{i}-%phi_{i+1}) over h^{2}+q%phi_{i}=S_{i}}
donde fi = f(xi), Si = S(xi) y q es constante.

---
 Al multiplicar por h2:
size 35{-%phi_{i-1}+(2+w)%phi_{i}-%phi_{i+1}=h^{2}S_{i}}
donde w = qh2.
Esta ecuación se puede aplicar a todos los puntos de la retícula, excepto cuando i = 1 e i = N+1.

---
La condición de la frontera izquierda f'(0) = 0, es equivalente a una condición simétrica en la frontera llamada condición adiabática en la frontera en el caso de la transferencia de calor.
Si se considera un punto hipotético de la retícula
i = 0 localizado en x = -h la ecuación anterior, en el caso i = 1 es:

---
size 35{-%phi_{0}+(2+w)%phi_{1}-%phi_{2}=h^{2}S_{1}}
en esta ecuación podemos hacer f0 = f2 debido a la simetría. Dividiendo entre dos, obtenemos lo siguiente:
size 35{(1+ w over 2)%phi_{1}-%phi_{2}=1 over 2 h^{2}S_{1}}
como fN+1 = f(H) = fR en la frontera derecha, la ecuación con i = N es:

---
donde los términos conocidos se pasaron al lado derecho.
size 35{-%phi_{N-1}+(2+w)%phi_{N}=h^{2}S_{N}+%phi_{R}}

---
Ordenando las ecuaciones anteriores:
(1+w/2)f1-	f2	= h2S1/2
  -f1+(2+w)f2-	f3	= h2S2
    f2+(2+w)f3-f4	= h2S3
....
....
-fN+1+(2+w)fN=h2SN+fR

---
que en forma matricial es:
size 25 {left( matrix{1+w/2 # -1 # 0# 0 # 0 # 0## -1 # 2+w # -1 #0 # 0# 0 ##0 # -1 # 2+w #-1 # 0# 0##0 # 0 # 0 # dotsdown # 0# 0##0 # 0 # 0 # 0 # -1# 2+w} right)left( matrix{ %phi_{1} ## %phi_{2} ## %phi_{3} ## dotsdown ## %phi_{N}}right)= left( matrix{h^{2}S_{1}/2 ## h^{2}S_{2}##h^{2}S_{3} ## dotsdown ## h^{2}S_{N} + %phi_{R}}right) }
que es una matriz tridiagonal; este tipo de matriz aparece muy frecuentemente en los métodos numéricos para problemas con valores en la frontera.

---
Solución de sistemas tridiagonales
Una ecuación tridiagonal la podemos escribir de la siguiente forma:
size 30 {left( matrix{B_{1} # C_{1} # 0# 0 # 0 # 0## A_{2} # B_{2} # C_{2} #0 # 0# 0 ##0 # A_{3} # B_{3} #C_{3} # 0# 0##0 # 0 # 0 # dotsdown # 0# 0##0 # 0 # 0 # 0 # A_{n}# B_{n}} right)left(matrix{ %phi_{1} ## %phi_{2} ## %phi_{3} ## dotsdown ## %phi_{N}} right) = left( matrix{D_{1} ## D_{2} ## D_{3} ## dotsdown ## D_{N}} right)}

---
El algoritmo de solución para esta matriz, es el siguiente:
1. Se inicializan dos nuevas variables: B´1 = B1 y D´1 = D1
2. Se calculan de forma recursiva las siguientes ecuaciones, de i hasta N:
R = Ai / B´i-1
B´i = Bi - RCi-1
D´i = Di - RD´i-1 para i= 2,3,.., N

---
3. Se calcula la solución para la última incógnita:
size 35{%phi_{i}=(D^{'}_{i}-C_{i}%phi_{i+1} ) over B^{'}_{i}~~~~~~i=N-1, N-2,dotsaxis ,1}

---
SUBROUTINE TRDG(A,B,C,D,N)
DIMENSION A(1), B(1), C(1),D(1)
DO 220 I=2, N
R=A(I)/B(I-1)
B(I)=B(I)-R*C(I-1)
D(I)=D(I)-R*D(I-1)
220	CONTINUE
D(N)=D(N)/B(N)
DO 240 I=N-1,1,-1
D(I)=(D(I)-C(I)*D(I+1))/B(I)
240	CONTINUE
RETURN
END

---
Ejercicio
Determinar las ecuaciones en diferencias y su solución para el siguiente problema con valores en la frontera:
size 30{ -2y''(x)+y(x)=func e^{-0.2x}} newline newline size 30{ "con condiciones en la frontera"} newline size 30{ stack{ alignr y(0)= {} #alignr y'(10)= {}} stack{ alignl 1 # -y(10)}}
suponer que los intervalos de la retícula tienen longitud unitaria.

---
Solución
En la siguiente figura se muestra la retícula.
9
1
2
x=10
x=0
...
...
1
i=0
2
9
10
...
...
Las ecuaciones en diferencias para i=1 hasta 9, son las siguientes:
size 35{ 2(-y_{i-1} + 2y_{i} - y_{i+1}) + y_{i} = exp(-0.2i)}
Donde xi = i

---
Para i=1, sustituimos la condición de frontera y0=y(0)=1 en las ecuaciones anteriores y resulta que:
size 35{ 5y_{1} - 2y_{2} = exp(-0.2)+2}
Para i=10, aproximamos la ecuación diferencial por:
size 35{ -{2 left [ y'(10) - y'(9.5) right ] over {1/2} } + y(10) = exp(-2) }

---
Por medio de la aproximación por diferencias centrales, el término y'(9.5) es
size 35{ y'(9.5) = [y(10) -y(9)] /1}
Sustituimos el resultado anterior y la condición de frontera y'(10)=-y(10), para obtener
size 35{ -2y_{9} + 4.5y_{10} = 0.5exp(-2)}

---
Las ecuaciones en diferencias son entonces:
size 35{ 5y_{1} - 2y_{2} = exp(-0.2)+2} newline size 35{- 2y_{i-1}+5y_{i}-2y_{i+1}=exp(-0.2x_{i}) ~~para ~~i=2..9} newline size 35{ -2y_{9} + 4.5y_{10} = 0.5exp(-2)}
Donde xi = i
Hay que usar el código edolinealf.f90 para resolver el problema.

---
Para la casa
Ahora para ir practicando para el examen:
Del ejemplo anterior: obtén las ecuaciones en diferencias para i = 1, i= 10, pero las condiciones en la frontera ahora son:
y´(1)= y(1)
y´(10)= y(0)

---
Tipos de condiciones en la frontera
Condición en la frontera con un valor fijo (condición de Dirichlet).
 Se da un valor de la función solución:
size 35{%phi(0)=0 } newline newline size 35{ %phi(0)=1}

---
Condición en la frontera para la derivada (tipo de Neumann)
Se da la derivada de la solución:
size 35{%phi'(0)=0} newline newline size 35{%phi'(0)=1}

---
Condición en la frontera de tipo mixto.
Se relaciona un valor de la función con la derivada.
size 35{%phi'(0) + %alpha %phi(0)= %beta}

---
Problemas con valores en la frontera para cilindros y esferas
Cuando tenemos problemas de EDO con simetrías cilíndricas y esféricas, la forma de obtener las ecuaciones en diferencias, es similar al caso de una geometría laminar.
Las ecuaciones en diferencias tendrán la forma de la ecuación:
size 20 {left( matrix{B_{1} # C_{1} # 0# 0 # 0 # 0## A_{2} # B_{2} # C_{2} #0 # 0# 0 ##0 # A_{3} # B_{3} #C_{3} # 0# 0##0 # 0 # 0 # dotsdown # 0# 0##0 # 0 # 0 # 0 # A_{n}# B_{n}} right)left(matrix{ %phi_{1} ## %phi_{2} ## %phi_{3} ## dotsdown ## %phi_{N}} right) = left( matrix{D_{1} ## D_{2} ## D_{3} ## dotsdown ## D_{N}} right)}

---
La EDO de segundo orden para una geometría cilíndrica y esférica, la podemos reducir a una expresión:
size 35{- {1 over r^{m}} d over dr p(r)r^{m} d over dr %phi (r)+q(r) %phi(r) = S(r)}
Si m = 1 tenemos el caso del cilindro,
si m = 2 tenemos a la esfera:

---
La solución a este tipo de problemas, se realiza al integrar una celda de volumen cilíndrico o esférico.

---
Doblamiento de una viga
Sea una viga sujeta en uno de los extremos, tiene una carga distribuida P(x), éste es un problema no homogéneo con valores en la frontera.
x
y(x)
P(x)
x=0
x=H

---
Si la carga distribuida P(x), la ecuación para el desplazamiento de la viga es:
size 35{d^{2} over dx^{2} left(EI d^{2} over dx^{2}y right)=P(x)}
Donde E es el módulo de elasticidad e I es el momento de inercia de la sección transversal, y es el desplazamiento y P la carga.
El producto EI se le denomina rigidez a la flexión.

---
Mediante la aproximación por diferencias finitas para una viga uniforme que está sujeta en el extremo izquierdo, quedando libre del lado derecho.
x
y(x)
P(x)
x=0
x=H

---
Las condiciones en la frontera para este problema son:
y(0) = 0 y y´(0)= 0 para la frontera izquierda
M=y”(H)=0 y V = y'''(0)=0 para la frontera derecha
M es el momento de doblamiento y V el momento de esfuerzo, ambos en la frontera derecha.
x
y(x)
P(x)
x=0
x=H

---
Consideremos una retícula como la siguiente:
x=H
x=0
0
i=-1
1
2
3
4
5
6
7
Los puntos i= -1, 6 y 7 son hipotéticos. Sea la distribución de la retícula uniforme.

---
Así pues, la EDO queda como:
size 35{EI_{i}y^{''''}_{i}+2EI^{'}_{i}y^{'''}_{i}+EI{''}_{i}y^{''}_{i}=P(x)}
Las derivadas de cuarto, tercero y segundo orden, se calculan numéricamente por aproximaciones de diferencias centrales:

---
size 35 {y^{''''} = {alignc{(y_{i-2}- 4y_{i-1}+6y_{i}-4y_{i+1}+y_{i+2}) over h^{4}}}} newline newline size 35 {y^{'''} = {alignc{(-y_{i-2}+ 2y_{i-1}-2y_{i+1}+y_{i+2}) over 2h^{3}}}} newline newline size 35 {y^{''} = {alignc{(-y_{i-1}-2y_{i}+y_{i+1}) over h^{2}}}}

---
Para calcular Ia primera y segunda derivada de Ii, se realiza mediante diferencias finitas: con i = 1 hasta N-1
size 35 {I^{'}_{i} = {alignc{(I_{i+1}-I_{i-1}) over 2h}}} newline newline size 35 {I^{''}_{i} = {alignc{(I_{i+1}-2I_{i}+I_{i+1}) over h^{2}}}}

---
Usando diferencias centrales para N:
size 35 { I^{'}_{N} = {alignc{(3I_{N}-4I_{N-1}-I_{N-2}) over 2h}}} newline newline size 35 {I^{''}_{N} = {alignc{(-2I_{N}+5I_{N-1}-4I_{N-2}+I_{N-3}) over h^{2}}}}

---
Al sustituir las ecuaciones de diferencias, se obtiene que:
size 30{a_{i}y_{i-2}+b_{i}y_{i-1}+c_{i}y_{i}+d_{i}y_{i+1}+e_{i}y_{i+2}= f_{i}~~~~i=1,2,dotsaxis ,N}
size 25 {a_{i} = {alignc{{EI_{i}} over h^{4}}} ~~~- {alignc{EI'_{i}} over h^{3}}} newline size 25 {b_{i} = -{alignc{{4EI_{i}} over h^{4}}} + {alignc{2EI'_{i}} over h^{3}} + {alignc{{EI''_{i}} over h^{2}}} } newline size 25 {c_{i}= {alignc{{6EI_{i}} over h^{4}}} ~~~~~~~~~~+{alignc{{2EI''_{i}} over h^{2}}} } newline size 25 {d_{i} = -{alignc{{4EI_{i}} over h^{4}}} - {alignc{2EI'_{i}} over h^{3}} + {alignc{{EI''_{i}} over h^{2}}} } newline size 25 {e_{i} = {alignc{{EI_{i}} over h^{4}}} ~~~+ {alignc{EI'_{i}} over h^{3}}} newline size 25 {f_{i} = P(x_{i})}
donde

---
Si i=1 la ecuación tiene la forma:
size 30 {a_{1}y_{-1}+b_{1}y_{0}+c_{1}y_{1}+d_{1}y_{2}+e_{1}y_{3}= f_{1}}
Esta ecuación contiene un punto hipotético i=-1 que no pertenece al dominio.
Hacemos y0=0 ya que y(0)=0 es la condición de frontera izquierda.
La segunda condición de frontera es y´(0)=0 se puede aproximar mediante (y1-y-1)/2h = 0, por lo que y-1 = y1. Entonces, al sustituir:

---
size 35{(a_{1}+c_{1})y_{1}+d_{1}y_{2}+e_{1}y_{3}=f_{1}}
Para trabajar con las condiciones en la frontera derecha, las aproximaciones por diferencias para tales condiciones son:
size 30 {y^{'''} = {alignc{(-y_{N-2}+ 2y_{N-1}-2y_{N+1}+y_{N+2}) over 2h^{3} = 0}} } newline newline newline size 30 {y^{''} = {alignc{(-y_{N-1}-2y_{N}+y_{N+1}) over h^{2} = 0}} }

---
Pensando que estas ecuaciones son parte de un conjunto de ecuaciones simultáneas, si hacemos un arreglo matricial, quedaría de la siguiente forma:
size 30 {left( matrix{a_{1}+c_{1} # d_{1} # e_{1}# 0 # 0 # 0# 0## b_{2} # c_{2} # d_{2} #e_{2} # 0# 0 # 0##a_{3} # b_{3} # c_{3} #d_{3} # e_{3}# 0# 0##0 # a_{4} # b_{4} # c_{4} # d_{4}# e_{4}# 0##0 # 0 # a_{5} # b_{5} # c_{5} # d_{5}# e_{5}##0 # 0 # -1 # 2 # 0 # -2# 1 ##0 # 0 # 0 # 1 # -2 # 1# 0} right)left(matrix{ y_{1} ## y_{2} ## y_{3} ## y_{4}## y_{5} ## y_{6}## y_{7}} right) = left( matrix{f_{1} ## f_{2} ## f_{3} ## f_{4} ## f_{5} ## 0 ## 0} right)}

---
Para resolver este sistema, utilizamos la eliminación de Gauss o la descomposición LU